МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ «ЗМТ»)

СОГЛАСОВАНО:					       УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома ГБПОУ «ЗМТ»		       И.о.  директора ГБПОУ «ЗМТ»

__________  В.В. Булатова				      __________  Ю.В. Иванова

« ___ »  ____________  2018 г.			      « ___ »  ___________  2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для водителя автомобиля

при снятии и установке колёс

ИОТ – 007 – 2018

2018

инструкция

по охране труда для водителя автомобиля

при снятии и установке колёс

иот – 007 – 2018

1. Общие требования охраны труда.

1.1.	К самостоятельной работе по снятию и установке колёс на автомобиле допускается только его водитель, прошедший вводный и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и обученный безопасным методам работы. Иные лица к указанной работе не допускаются.

1.2.	При выполнении работ по установке и снятию колёс автомобиля необходимо знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить при:

−	отворачивании вручную гаек или болтов крепления колёс;

−	«вывешивании» (подъёме) автомобиля на домкрате;

−	накачивании или подкачивании шин у снятых с автомобиля колёс;

−	применении неисправного инструмента и приспособлений.

1.3.	Запрещается пользоваться инструментом и приспособлениями, безопасному обращению с которыми работник не обучен и не проинструктирован.

1.4.	В процессе работы на работника возможно воздействие следующих факторов:

−	физические перегрузки;

−	повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

−	повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

1.5.	Водитель, выполняющий работы по снятию и установке колёс автомобиля, должен соблюдать правила личной гигиены. После окончания работ или перед приёмом пищи необходимо вымыть руки с мылом.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.	Перед началом работы:

2.1.1.	Работник обязан надеть специальную одежду, приготовить средства индивидуальной защиты, если они положены по нормативам.

2.1.2.	Работник обязан перед снятием и установкой колёс автомобиля:

−	осмотреть и подготовить своё рабочее место;

−	проверить наличие и исправность применяемого инструмента и приспособлений.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1.	Снятие и установку колёс следует проводить на предназначенном для этой цели месте (участке) в боксе гаража, оснащенном необходимым оборудованием и приспособлениями. При отсутствии оборудованного участка в гараже, снятие колёс производить на ровной, горизонтальной поверхности в гараже.

3.2.	Отворачивать и заворачивать гайки, болты, (футорки) крепления колёс, следует с помощью гайковёрта, а при его отсутствии, вручную. При отворачивании их вручную необходимо занять устойчивое положение и надёжно наложить ключ на грани гайки или головки болта.

Запрещается:

−	наращивать гаечные ключи трубой или другими предметами;

−	отворачивать гайки или болты рывком

3.3.	При снятии колёс в дорожных условиях (вне гаража учреждения) необходимо остановить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом, удалить людей из салона (кабины) закрыть двери, установить под колёса которые не снимаются специальные противооткатные упоры (башмаки), в распор не менее двух и приподнять автомобиль со стороны снимаемого колеса домкратом, чтобы вывесить поврежденное колесо. При вывешивании колеса на грунтовой поверхности необходимо предварительно выровнять место установки домкрата, положить плотную прокладку размером больше основания домкрата, установить на неё домкрат.

3.4.	Монтаж – демонтаж шин с колеса в дорожных условиях производить только специальным монтажным инструментом.

3.5.	При накачивании (подкачивании) шин у снятых с автомобиля колёс, необходимо контролировать давление в шине. В дорожных условиях, при наличии замочного кольца, положить колесо кольцом вниз.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1.	О каждом несчастном случае на предприятии, очевидцем которого был работник, он должен немедленно сообщить администрации учреждения, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Если несчастный случай произошёл с самим работником, он должен сообщить о случившемся в администрацию учреждения или попросить сделать это кого – либо из окружающих.

4.2.	В случае возникновения пожара следует:

−	вызвать пожарную охрану (позвонить 01, 101, 112);

−	до прибытия пожарной команды принять посильные меры для тушения пожара имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения.

4.3. Тушить возгорание электроустановок, электрооборудования, электропроводки следует огнетушителем, предназначенным для тушения возгорания горючих веществ категории «Е» - электроустановки до 1000 вольт.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.	Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления и инструменты в отведённое для них место.

5.2.	Очистить спецодежду, средства индивидуальной защиты и убрать их в специально отведённое для них место.

5.3.	После окончания всех работ руки и лицо вымыть теплой водой с мылом. По возможности принять душ.

5.4.	О недостатках, обнаруженных во время работы, поставить в известность своего непосредственного руководителя.

6. Ответственность за невыполнение требований инструкции.

6.1.	За невыполнение требований данной инструкции по охране труда работник может быть привлечён к ответственности согласно действующему законодательству. При необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

Инструкцию разработал:						Согласовано:

Зам. директора по АХР						Специалист по охране труда

_______________  А.И. Леонов					______________  Е.В. Сухов